# 1、将所有演示文件与播放管理器文件文件DrawPlay.EXE放置在一个文件夹内，直接运行DrawPlay.EXE即可。播放时管理器会自动将演示文件放置到相应的文件夹内。播放器运行文件为DrawPlay.EXE。

2、播放时屏幕分辨率最小为1024*768

3、演示文件中所说的弹出菜单是指按下鼠标右键所弹出的菜单，点击鼠标是指按一下鼠标左键，双击鼠标是对鼠标左键连续按两次，点击鼠标时出现一个红色的圆圈，双击鼠标时出现两个红色的同心圆如下图所示：

按下鼠标右键是一个黄色的单圆

4、在播放时按空格键可以暂停或继续播放。

5、若没有出现控制窗体，在播放窗体上按鼠标右键，有一菜单项可打开控制窗体

6、对于初级用户，建议先观看图形中的初级绘图演示文件，因为该演示文件介绍的较详细。

7、有配音，观看时最好打开音响设备。

8、也可自行打开Data文件夹中的多媒体文件进行观看。

9、实际学习时，最好是先掌握绘图部分，然后再进行其它的应用。

9、该教程只包含部分功能的介绍，有些教程还在制作中，以后将逐步充实有关材料。

10、电子版说明书仅供参考，没有校对目录，可以利用Word中的稳当结构图快速定位到需要查看的内容。

关于绘图的注意事项

◆在绘制文本、变压器、表格、图片时点击一下鼠标产生一个图象元素，而在绘制线段、曲线、拉线、折线、多边形及线路移动鼠标时不要按下鼠标的任何键，只移动鼠标即可。

◆　不论是否在绘图状态，按下鼠标左键移动鼠标，都可以选择图像元素，若同时按下Ctrl键则可以重复选择；在空白处按下鼠标左键移动鼠标，将取消所有选择；按下鼠标右键移动鼠标可以移动被选择的所有图像元素；按下鼠标滚轮移动鼠标可以整体移动图像，若在自动绘图状态下，也就可以移动绘图的起点。退出绘图状态后点击图像元素可以单选或者取消选择；通过键盘上的上、下、左、右四个方向键可以对选择的图像元素进行精确移动，若此时按下Ctrl键，将对所有元素进行移动，若不能移动，将鼠标在画图板点一下就可以移动了；在用键盘或编辑器中的移动按钮、调整按钮移动图像元素时，点亮大写指示灯可以快速移动。

◆按下鼠标滚轮移动鼠标可以整体移动图像。在鼠标自动绘制状态时上、下滚动鼠标的滚轮可以调整线段的长短，退出绘图状态后上、下滚动鼠标的滚轮可以对整个图形进行缩放。

◆在进行快速绘图时，可以通过滚动鼠标的滚轮临时调整当前被绘制图形的干线或者接户线长度，当前图形绘制完毕后干线或接户线长度将自动变为预先定义长度，这一功能在个别地方需要调整线段长度的地方比较有用（比如在绘制干线时，需要绘制的档数比较多，可图形的布局又不能根据原来的长度进行绘制，此时就可以利用这一功能减小线段长度）。

◆在绘制线段、曲线、拉线、折线、多边形及鼠标快速绘图状态下按下Shift键，将进行绘制0、45、90、135、180、225、270、315角度的线路。

◆在移动电杆、表箱或变压器时，与之相连的线段也会自动做相应的变化，以便保持连接关系。若想移动线段以断开与其它元件的连接，可以在只选择线段的情况下进行，否则，若同时也选择了电杆、表箱或变压器，那么线段将不会按你需要的方式移动，这是因为线路需要支承点，比如电杆，支承点改变位置，架设其上的线势必也要移动，所以在编辑图形时不必关心线段的长度及位置。如何单独移动变压器、电杆或表箱，可参考第[119]页相关介绍。

◆由于本绘图工具是专门为绘制电力线路开发的(即电力CAD)，所以有些操作与传统习惯是不一样的，比如要移动变压器的型号，并不是直接移动变压器的型号，而是通过移动变压器间接移动变压器的型号，这是因为变压器型号是作为变压器的一个属性来处理的，就象车轮是汽车的一个部件一样。电杆的杆型、用户名单、导线附加文本、表箱的相别及附件定义等均属于图像元素的属性。

◆开始绘图时画图板下方的状态栏上有绘图向导，以指导下一步的操作。在图像被选择后，当鼠标移动到编辑器标签页相应操作元件上有提示内容出现，同时下面状态条上也显示该帮助内容。

以上这些内容在演示文件中也有演示介绍。